## Slide 1
Klarowanie moszczu – na co zwrócić uwagę!
Dr. Ilona Schneider

## Slide 2: Wprowadzenie
1. Krok: Zmniejszenie ilości zmętnienia
 dzięki temu mniej osadu trzeba obrabiać
2. Krok: Technika procesu
klarowanie moszczu + spoistość osadu !?
Flotacja
Sedymentacja
Filtracja

## Slide 3: Ilość osadu / obróbka moszczu

## Slide 4: Ilość osadu / obróbka moszczu
Zbiór
Obróbka winogron
Sposób zbioru
Transport zbioru
Jakość zbioru
 Sposoby przesyłania
 Zgniatanie itd.
 System tłoczenia/ napełnianie
 Rodzaj tłoczenia / -program
Obciążenia mechaniczne

## Slide 5: Ilość osadu / obróbka moszczu
Zbiór
Obróbka winogron
Obróbka moszczu /
-klarowanie
 Inżynieria procesowa
 Warunki / Czas
 Zawartość pektyn

## Slide 6
Bild: U.Hamm
Ilość osadu / obróbka moszczu

## Slide 7: Pektynazy
Bez enzymu
Z enzymem
Bild: J.Burkert
Sedymentacja 12 h

## Slide 8
5 ml moszczu
5 ml alkoholu / spirytus
Ostrożnie odwrócić „do góry nogami”
Odczekać 5 minut
Po pojawieniu się żelującego zmętnienia wiemy, że nadal jest obecność pektyn
Quelle: J.Burkert
Test pektynowy

## Slide 9: Ilość osadu / obróbka moszczu
Zbiór
Obróbka
winogron
Obróbka moszczu /
klarowanie
 Korekta kwasowości
 Wpływ zepsucia winogron
 Redukcja garbników

## Slide 10: Pochodzenie Flawonoidów w moszczu
- Przetrzymanie miazgi (24h podwaja ilość)
- Obciążenie miazgi
  Pompy miazgi
  Prasy
  - Chipsy lub taniny do miazgi

## Slide 11: Cechy Flawonoidów
Następcy katechin
W moszczu sensorycznie lekko wyczuwalne są jedynie jako goryczka (zawartość cukru).
Flawonoidy reagują z O2
Produkty reakcji to goryczki i brunatnienie w butelce po rozlewie
Konserwacja:
SO2
Geringer Sauerstoffeintrag
Unzureichende Mostvorklärung
Redukcja:
Oksydacja moszczu
  Sedymentacja (ograniczenie oksydacji)
  Flotacja (od żadnej do dużej oksydacji)
  Filtracja (ograniczona oksydacja)
  Wirowanie (ograniczona oksydacja)
Dobre klarowanie 30-100 NTU
Adsorpcja garbnikowa (PVPP/kazeina/żelatyna)

## Slide 12: Dawkowanie SIHA GESIL
Moszcz ze zdrowego zbioru: 20 – 30 g/hl (Dawkowanie powinno być zależne od obróbki winogron. Przy zastosowaniu SO2 (siarkowanie miazgi lub moszczu) należy podnieść dawkowanie.)
  Przy dobrym zbiorze bez SO2
    SIHA Claro / SIHA Actiliq / SIHA GESIL (20-30g/hl)
    Sedymentacja
    Obciąg
Moszcz z mocno mechanicznie obciążonego lub zepsutych winogron: 40 – 50 g/hl (nie tylko zepsute winogrona lecz również stres suszy, straty gradowe, spowodowane owadami, nadmiernym nasłonecznieniem itp.)
    Przy uszkodzonych winogronach
    SIHAZYM Claro/ SIHA Actiliq / SIHA GESIL (40-50g/hl)
    Odczekać 2 godziny
    100-200 g/hl Bentonit
    Sedymentacja
    Obciąg, jeszcze lepiej przefiltrować

## Slide 13: Ocena sensoryczna
Wariant z zastosowaniem SIHA GESIL w fazie soku wypada znacznie lepiej od innych rozwiązań (Płynna żelatyna do moszczu 100-200 g/hl / Żelatyna 15 g/hl / Pylista żelatyna do moszczu (Basis Cellulose))
Sensorycznie sok jest znacznie bardziej miękki i zharmonizowany
W winach efekt ten jest jeszcze bardziej zauważalny
Znacznie zmniejszamy późniejsze problemy ze smakiem win