## Slide 1
CZYSZCZENIE BECZEK

## Slide 2: MIKROORGANIZMY W BECZKACH
Bakterie
Bakterie kwasu octowego
Oenococcus, Pediococcus
Drożdże
Brettanomyces/ Dekkera: koński pot, szpital
Pichia: Essigsäure, Ethylacetat (rozpuszczalnik)
Zygosaccharomyces
Grzyby Plesnie
Penicillium: Mufftöne
Aspergillus: Mufftöne

## Slide 3: TRADYCYJNA KONSERWACJA BECZEK
Konserwacja sucha
Dozwolona do krótkotrwałej konserwacji (maksymalnie do 6 miesięcy)
Spalać regularnie co 6-8 tygodni (5g knot siarkowy)
Ryzyko: Kwas siarkowy i jego sole mogą się gromadzić i następnie nadawać winu tępy smak
Konserwacja mokra
Obniżenie wartości pH wody do 2,4
3g/l kw. cytrynowego + 80mg/l SO2
Zawartość SO2 bez dodatku kw. cytrynowego 250-300 mg/l
UWAGA: Beczki napełniać pod szpunt!
Holz quillt auf und kann mürbe werden
Przed ponownym użyciem beczek należy je dokładnie wypłukać i spróbować smaku wody!

## Slide 4: MIKROORGANIZMY W BECZKACH
Mikroorganizmy wnikają nawet do 8mm w głąb drewna (Malfeito-Ferreira et al. 2004)
von Junker 2015
Kahmbelag w koło otworu szpuntu
Wilgoć, napęczniałe pęcherze i pęknięcia
Inspekcja beczki

## Slide 5: HIGIENA BECZEK
Mycie beczek/ Konserwacja
Konserwacja na sucho poprzez spalenie knota siarkowego
Konserwacja na mokro za pozmocą zakwaszonej wody siarkowej (80 mg/l SO2)
Alternatywnie
Para wodna
Gorąca woda
Gorąca para
Ciśnienie